ПАСПОРТ БИОТУАЛЕТНОЙ МАШИНЫ «МИНИ РОТОР ТУРБО»

1.Назначение изделия.

Биотуалет модели МИНИ РОТОР ТУРБО предназначен для интенсивной утилизации биологических отходов с принудительным удалением газообразных продуктов аэробного разложения. Применяемая технология утилизации позволяет перерабатывать до 80% биологической массы, что обуславливает значительно более длительный период времени между чистками (по сравнению с моделями накопительного типа). В качестве наполнителя используется сухой торф или поглотитель запаха на основе торфа. Интенсивность переработки достигается путем установки устройства разрыхления перерабатываемой массы, включающего двухлопастной ротор. и имеющего привод вращения, совмещенный с   приводом дозатора торфа.

Модель МИНИ РОТОР ТУРБО снабжена устройством принудительной вентиляции с электрическим приводом, и обеспечивает активное испарение жидкости  и удаление газообразных продуктов разложения, а также подачу кислорода, способствующего интенсивному аэробному разложению отходов.

- Состав изделия и комплект поставки.

- Емкость для компостной массы.....................................................................1 шт.

- Обменная мембрана.......................................................................................1 шт.

- Крышка с бачком и дозатором....................................................................... 1 шт.

- Устройство разрыхления перерабатываемой массы...................................1 шт.

- Сиденье в сборе..............................................................................................1шт.

- Вентиляционная труба (Канал гибкий ПВХ 1030/3,0 М.-100 мм.)................1 шт.

- Шланг гофрированный черный 40мм.(для отвода жидкости)......................1 шт.

- Заглушка отверстия отвода жидкости............................................................1 шт.

- Вентилятор VENTS 100 VKO..........................................................................1 шт.

- Соединитель для круглых каналов без клапана 100....................................1 шт.

-    Диффузор потолочный МВ 100 ПФс, АБС-белый.........................................1 шт.

- Хомут Х100(90-110)Ц......................................................................................1 шт.

-    Шнур с проходным выключателем и вилкой, 1,7 М......................................1 шт.

Габаритные размеры изделия: 700х550х700 мм.

Детали корпуса изделия изготовлены из полиэтилена низкого давления ПНД 273 ГОСТ16338-85.

- Установка изделия и подготовка к эксплуатации.

Изделие устанавливается на ровном полу. Необходимая для нормальной эксплуатации площадь: 1300х1000 мм.

Вентилятор устанавливается в отверстие закрепленного на крышке соединителя (без дополнительной фиксации). На клеммах вентилятора закрепляется шнур с проходным выключателем и вилкой.

Входной конец вентиляционной трубы одевается на соединитель и закрепляется хомутом.

Выходной конец вентиляционной трубы крепится к потолочному диффузору.

Рекомендуемое расположение выхода вентиляционной системы — на высоте 2,5...3 ,0 М.

Шланг для отвода жидкости фиксируется уплотнительной манжетой, установленной в отверстии, которое расположено в нижней части емкости, и выводится через стену помещения в систему очистки. Для проведения чистки изделия в комплекте поставки предусмотрена заглушка отверстия слива жидкости.

Если изделие длительное время не используется или используется не чаще одного раза в день, допускается его работа с выключенным вентилятором (за счет естественной тяги).

- Работа.

Измельченный торф засыпается в бачок через отверстие в верхней части, которое затем закрывается крышкой. Крышка при установке должна быть совмещена со штоком дозатора. Подача торфа в зону переработки в процессе эксплуатации производится путем вращения крышки в произвольном направлении. Синхронно с вращением дозатора подачи торфа производится вращение двухлопастного ротора устройства разрыхления перерабатываемой массы.

Перед началом эксплуатации производится предварительная засыпка сухого торфа в емкость (с образованием слоя 2...3 см. толщиной). Бачок заполняется торфом на 2/3 объема.

Торф обладает большой поглотительной способностью (1 кг. торфа может удерживать до 15 Л. Воды). Предварительно отфильтрованные излишки жидких отходов удаляются прямотоком через выходное отверстие. Для более эффективной работы системы обменная мембрана разделена перегородкой на две секции (отношение объемов передней и задней секции — 1 : 4).

Основная часть отходов в виде испарений удалятся системой вентиляции.

Оставшаяся часть отходов подвергается разложению в накопительной емкости и оседает на дне обменной мембраны в виде компостной массы, которая затем может использоваться, например, как удобрение. По мере заполнения емкости компостной массой следует проводить периодическую чистку изделия. Для этого необходимо отсоединить изделие от системы вентиляции и системы слива , снять крышку с бачком и дозатором, отсоединить гофрированный шланг и установить в сливное отверстие заглушку, вынести накопительную емкость (для удобства выноса, закрепленная в емкости обменная мембрана оборудована ручками), извлечь компостную массу и произвести чистку.

5.Меры безопасности.

Данное изделие отличается простотой конструкции и соответствует всем требованиям, обеспечивающим безопасность жизни и здоровья потребителей и охрану окружающей среды.

6.Рекомендации для потребителей.

Изделие «МИНИ РОТОР ТУРБО» рассчитан на эксплуатацию семьей из 3-4 человек. При большем количестве пользователей изделие будет работать частично в режиме накопления.

Рис.1. Биотуалет МИНИ РОТОР ТУРБО.

1.Накопительная емкость. 2.Обменная мембрана. 3.Крышка корпуса. 4.Крышка бачка. 5.Дозатор. 6.Шток дозатора. 7.Ротор. 8.Поводок ротора. 9.Шток ротора.

10.Перегородка. 11.Сиденье в сборе. 12.Соединитель для круглых каналов 100.

13.Фиксирующая манжета КУП 40-50-36 (отверстие слива).

7.Свидетельство о приемке.

Биотуалет “...........................................”, сер. №..................................................................

Дата изготовления................................................................................................................

Дата продажи / поставки ООО” МК МАГИСТРАЛЬ”...........................................................

М.П.                                            Подпись....................................................................

Дата продажи торгующей организацией............................................................................

М.П.                                            Подпись продавца..................................................

8.Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу пластмассового корпуса изделия в течении 18 месяцев с момента продажи. Предприятие-изготовитель не несет ответственности в следующих случаях :

•   несоблюдение потребителем правил эксплуатации и мер безопасности;

• небрежного хранения и транспортировки изделия как потребителем, так и   торгующей организацией;

•  самостоятельного ремонта и внесения изменений в конструкцию изделия потребителем.